PROJEKT MODERNIZACJI

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

gmina Ryczywół

powiat obornicki, województwo wielkopolskie

Oborniki, kwiecień 2016 r.

ZAKRES TREŚCI PROJEKTU

- Cel i przedmiot opracowania.

- Charakterystyka obiektu.

- Źródła danych ewidencyjnych.

- Zakres przewidywanych prac do wykonania.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo–kartograficznego do wglądu

zainteresowanych podmiotów oraz rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń.

- Zatwierdzenie operatu opisowo-kartograficznego.

- System prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

- Przewidywany termin wykonania prac.

- Sposób wyłonienia wykonawcy.

- Przewidywany sposób finansowania przedsięwzięcia.

- Mapa przeglądowa w skali 1:50000

- Cel i przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, które należy wykonać w celu dostosowania obecnej ewidencji gruntów i budynków gminy Ryczywół do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.542 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 24a pkt.1-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn.zm.).

Technologia opracowania zostanie ustalona w „Warunkach technicznych”, opracowanych zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez służbę geodezyjną Starostwa Powiatu Obornickiego, pod nadzorem Geodety Powiatowego.

- Charakterystyka obiektu.

Numer statystyczny: 301602_5

Położenie:	gmina Ryczywół położona jest w północno-zachodniej części Powiatu Obornickiego

Powierzchnia ewidencyjna: 15465,6886 ha

Zainwestowanie:4 % obszaru zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane, 80% zajmują grunty rolne,15 % zajmują grunty leśne i zakrzewione, 1  % zajmują grunty pod wodami i nieużytki.

Liczba działek ewidencyjnych: 7231

Ilość jednostek rejestrowych:   3646

Szacunkowa ilość budynków:  5600

Szacunkowa ilość budynków do pomiaru: 600

Szacunkowa ilość lokali: 540

Podstawowe dane dotyczące poszczególnych obrębów zawarto w poniższej tabeli:

| Numer i nazwa obrębu | Powierzchnia ewidencyjna | Ilość jedn. rej. | Liczba działek ewid. | Ilość działek zabudowanych | Szacunko-wa ilość budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 BORUCHOWO | 460,0158 | 80 | 146 | 23 | 59 |
| 0002 DĄBRÓWKA LUDOMSKA | 924,2071 | 98 | 165 | 44 | 144 |
| 0003 GORZEWO | 924,3194 | 291 | 511 | 115 | 438 |
| 0004 GOŚCIEJEWKO | 385,2732 | 48 | 97 | 27 | 65 |
| 0005 IGRZYNA | 256,9783 | 51 | 76 | 2 | 9 |
| 0006 KRĘŻOŁY | 404,3808 | 72 | 133 | 19 | 70 |
| 0007 LIPA | 1370,3471 | 363 | 644 | 204 | 638 |
| 0008 LUDOMICKO | 1035,5789 | 164 | 339 | 16 | 50 |
| 0009 LUDOMY | 1557,8405 | 450 | 906 | 256 | 729 |
| 0010 NININO | 631,4470 | 107 | 283 | 51 | 163 |
| 0011 ORŁOWO | 449,1717 | 49 | 80 | 9 | 31 |
| 0012 PIOTROWO | 627,7436 | 97 | 258 | 30 | 127 |
| 0013 POŁAJEWICE | 217,7341 | 29 | 113 | 7 | 17 |
| 0014 RADOM | 1010,2606 | 176 | 380 | 57 | 196 |
| 0015 RYCZYWÓŁ | 1158,6178 | 890 | 1530 | 655 | 1678 |
| 0016 SKRZETUSZ | 1323,4954 | 244 | 612 | 111 | 454 |
| 0017 TŁUKAWY | 1301,8505 | 178 | 412 | 75 | 278 |
| 0018 WIARDUNKI | 828,2948 | 175 | 318 | 97 | 293 |
| 0019 ZAWADY | 598,1320 | 84 | 228 | 332 | 161 |
| razem: | 15465,6886 | 3646 | 7231 | 2130 | 5600 |

III.	Źródła danych ewidencyjnych.

1.	Osnowa pozioma.

Gmina Ryczywół leży w 6 pasie układu „2000” (PUWG 2000S6) w odwzorowaniu Gaussa-Krügera .

Podstawowa i szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna.

Na terenie objętym modernizacją znajdują się:

- 4 punkty onowy poziomej bazowej,

- 243 punkty szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy,

- 439 punktów osnowy poziomej pozaklasowej (o dokładności zgodn. z instr. G-IV.)

Dla wszystkich punktów podstawowej i szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej istnieją opisy topograficzne, wykazy współrzędnych i szkice przeglądowe sieci w skali 1:10 000. Wszystkie punkty osnowy są trwale stabilizowane i posiadają współrzędne określone w układzie „2000”.

2.	Mapa zasadnicza

Na opracowywanym obszarze istnieje jednolita mapa zasadnicza w skali 1:5000 sporządzona w oparciu o pomiary fotogrametryczne w latach 1971 – 1983 przez OPGK–Poznań.

Wszystkie obręby będące przedmiotem opracowania posiadają analogową mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500 w układzie współrzędnych „1965” oraz w układzie lokalnym. Pokrycie mapą sytuacyjno-wysokościową obejmuje generalnie tereny zabudowane i zurbanizowane.  W chwili obecnej wszystkie prace przekazywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na bieżąco wprowadza się do mapy numerycznej powiększając bazę obiektów topograficznych .Istnieją punkty dostosowania pomiędzy układami 1965 i lokalnymi a układem 2000.W 2015 roku wykonano z zastosowaniem systemu Geo-Info7, kalibrację ,wpasowanie              i transformację rastrów map analogowych z układu mapy do układu PUWG 2000.

3.	Operat ewidencji gruntów i budynków.

Aktualnie funkcjonujący operat ewidencji gruntów dla opracowywanych obrębów został założony w roku 1960-1962 na podstawie pomiarów katastralnych dla których sporządzono mapy w skali 1:2000 i 1 :5000.

Opracowania  katastralne w latach 1946-1947 uzupełniono  pomiarami regulacyjnymi , oraz pomiarami bezpośrednimi w terenie.

Operat ten na bazie mapy „foto” w skali 1:5000 , w latach 1971-1997 podlegał modernizacji przez odnowienie ewidencji gruntów i opracowanie nowych map ewidencyjnych w układzie obrębowym.

W roku 1991 zmieniono technikę prowadzenia części opisowej operatu ewidencyjnego    jednostek ewidencyjnych tworzących powiat obornicki poprzez założenie komputerowej bazy danych w systemie MSEG.

Aktualnie część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie 
GEO-INFO 6 Integra  a część kartograficzna na mapach numerycznych w systemie GEO-INFO 7 Mapa. W ramach projektu modernizacji ewidencji gruntów budynków nastąpi zmiana prowadzenia bazy danych na system zintegrowany zgodny z przepisami o zmianie rozporządzenia z 2015 roku.

Dla gminy Ryczywół realizowano projekt na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowalnych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)” w ramach projektu Phare PL 2003/005-710.04.05.01/01, część 2, Województwo Wielkopolskie.

Dla wszystkich obrębów w latach 2013 i 2014 została opracowana numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO 6 metodą skanowania i wektoryzacji. Przetworzenie mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej zostało wykonane z pełnym wykorzystaniem dokumentacji pomiarowej zgromadzonej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach tych prac naniesione zostały również kontury budynków na podstawie materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiaru uzupełniającego w terenie..

Dla ww. obrębów baza ewidencyjnych danych opisowych nie została uzupełniona o dane dotyczące budynków i lokali.

Aktualnie baza ewidencyjnych danych opisowych prowadzona jest w systemie GEO-INFO 6 Integra, a numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO 7 Mapa ( przed konwersją) z kodami zgodnymi z instrukcją K1 Mapa w PUWG „2000”.

Zarówno część opisowa jak i kartograficzna operatu ewidencyjnego podlega bieżącej aktualizacji poprzez wprowadzanie zmian na podstawie:

- wniosków osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11 rozporządzenia  zgłaszających zmiany,

- prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

- ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

4.	Ocena przydatności istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych, w tym:

- dokładność podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy oraz szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy odpowiada kryteriom dokładnościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352), natomiast dokładność pozostałych punktów poziomej osnowy geodezyjnej odpowiada kryteriom nieobowiązujących już instrukcji technicznych G-IV, B-III, C-1,

- stopień aktualności danych ewidencyjnych z terenem w zakresie użytków gruntowych szacuje się na 85%,

- stopień aktualności numerycznej mapy w zakresie budynków szacuje się na 85%,

- stopień zgodności danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów ewidencyjnych ze standardami określonymi w rozporządzeniu szacuje się na 90%.

- stopień powiązania danych ewidencyjnych z księgami wieczystymi wynosi 75 %.

5.	Wnioski z dokonanych analiz.

Istniejący stan ewidencji gruntów i budynków oraz brak informacji o budynkach i lokalach kwalifikuje ją do przeprowadzenia modernizacji w myśl przepisów rozporządzenia , z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 24a pkt.1-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. 	Starosta zarządza przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, podaje do publicznej widomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o  trybie postępowania związanego z modernizacją podając ten fakt do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Obornickiego.

IV. Zakres przewidywanych prac do wykonania.

W związku z tym, że modernizacji podlega ewidencja gruntów i budynków  w zakresie gruntów, lokali i budynków ,przewiduje się, że zostanie ona wykonana z zastosowaniem wymogów zawartych w § 63, § 63a i § 64 oraz § 70 tego rozporządzenia w sprawie danych ewidencyjnych dotyczących budynków. W ramach modernizacji istniejąca numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków zostanie zweryfikowana, poprawiona i uzupełniona o nowe budynki.  Zostaną założone kartoteki budynków i lokali oraz przeprowadzona aktualizacja użytków gruntowych dla całej jednostki ewidencyjnej a w szczególności pod nowymi budynkami .

1.	Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków (katastralna).

Treścią numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków będą elementy wyszczególnione w § 28 rozporządzenia i punkty osnowy.

Istniejąca numeryczna mapa zostanie zweryfikowana i uzupełniona w następującym zakresie:

- zgodności konturów budynków ze stanem istniejącym na gruncie,

- nazewnictwa ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych,

- numerów dróg publicznych nadanych na podstawie przepisów o drogach publicznych,

- numerów porządkowych i ewidencyjnych budynków.

Kontury nowych lub zmienionych budynków naniesione będą na mapę z danych analitycznych zgromadzonych w zasobie. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się wykorzystanie metody geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych , jeżeli wykonawca utworzy dla potrzeb tego pomiaru model terenu , lub ortofotomapę które zapewnią określenie szczegółów I grupy względem osnowy geodezyjnej z błędem średnim nie większym niż 0.17 m. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie pomiaru bezpośredniego w terenie. Dla działek objętych zmianą użytków gruntowych zostaną sporządzone wykazy zmian danych ewidencyjnych.

Ponadto przewiduje się również badanie zgodności istniejącej mapy ewidencji gruntów i budynków z ortofotomapą cyfrową i możliwość poprawienia kartometryczności tej mapy w uzasadnionych przypadkach.

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków zostanie doprowadzona do pełnej zgodności z częścią opisową ewidencyjnej bazy danych w zakresie przewidzianym dla opracowania..

2.	Baza ewidencyjnych danych opisowych.

Istniejąca baza ewidencyjnych danych opisowych zostanie uzupełniona o dane w zakresie budynków istniejących jak i nowopowstałych  jak:

- identyfikator budynku,

- status budynku,

- rodzaj budynku według KŚT,

- klasę budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,

- główną funkcję budynku oraz inne funkcje budynku,

- wartość budynku, jeżeli została ustalona,

- datę zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również datę tej przebudowy,

- stopień pewności ustalenia dat,

- informację o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,

- informację o zakresie przebudowy budynku,

- liczbę kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,

- pole powierzchni zabudowy budynku,

- pole powierzchni użytkowej budynku,

- łączne pole powierzchni użytkowej lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lokali niewyodrębnionych oraz pomieszczeń przynależnych do lokali,

- liczbę ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali,

- numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru,

- adres budynku,

- identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,

- informację, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,

- oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,

- datę oddania do użytkowania budynku lub części budynku,

- liczbę mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym,

- łączną liczbę izb w budynku mieszkalnym,

- datę rozbiórki,

- przyczynę rozbiórki budynku lub jego części.

- Informację o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy.

W zakresie budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dane jak wyżej, a ponadto oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku.

- w zakresie lokali:

- identyfikator lokalu,

- numer porządkowy lokalu w budynku,

- rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych,

- liczbę izb wchodzących w skład lokalu,

- liczbę i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu,

- numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu,

- pole powierzchni użytkowej lokalu,

- pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,

- adres lokalu,

- dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu.

W zakresie lokali stanowiących odrębną nieruchomość dane jak wyżej, a ponadto oznaczenie księgi wieczystej oraz wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz datę ustalenia tej wartości.

3.	Pozyskanie danych ewidencyjnych budynków i lokali.

Wszystkie kontury budynków, dla których w istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej brak jest danych jednoznacznie określających ich położenie w terenie lub dane te są błędne albo nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, zostaną pomierzone bezpośrednio w terenie, w oparciu o istniejącą osnowę geodezyjną.

Dane ewidencyjne dotyczące budynków, wymienione w § 63 i § 64 rozporządzenia oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali wymienione w § 70 rozporządzenia wprowadzone zostaną do bazy na podstawie:

- dostępnej dokumentacji budowy,

- dokumentacji gromadzonej w organach administracji architektoniczno–budowlanej

- informacji uzyskanych z wywiadu terenowego.

Na podstawie informatycznych baz danych ewidencyjnych, utworzone zostaną dla opracowywanego obiektu podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne, zgodnie z § 22 rozporządzenia:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteka budynków,

- kartoteka lokali,

- mapa ewidencyjna.

V.	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych podmiotów oraz rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń.

Opracowany w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatu Obornickiego. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Obornickiego i Urzędu  Gminy Ryczywół, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

Z czynności wyłożenia zostanie sporządzony protokół, który zostanie dołączony do operatu geodezyjno-prawnego.

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie zawierał:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi projektu, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte oraz stosowne oświadczenie zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń,

- imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu organu i wykonawcy brały udział w okazaniu projektu oraz ich podpisy.

Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych, przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia będzie rozpatrywał upoważniony pracownik Starostwa Powiatu Obornickiego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Będzie on również rozstrzygał o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym będzie informował zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzał wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokóle (art. 24a pkt 7).

Niestawienie się zainteresowanych stron w terminie i miejscu podanym w informacji nie będzie stanowić przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

VI.	Zatwierdzenie operatu opisowo-kartograficznego.

Po upływie terminu związanego z rozpatrywaniem uwag i zastrzeżeń, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatu Obornickiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Wydanie decyzji poprzedzone będzie przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zakończenie ww. postępowania w sprawie przyjęcia operatu geodezyjno-kartograficznego do zasobu stanowić będzie podstawę do wykonania następujących czynności:

- umieszczenia na dokumentach tego operatu adnotacji o ich przyjęciu,

- przyjęcia baz danych ewidencyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- uruchomienia informatycznego systemu obsługującego bazy danych ewidencyjnych przez wykonawcę prac geodezyjnych.

Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

VII.	System prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Operat opisowo-kartograficzny składający się z komputerowych baz danych ewidencyjnych oraz numerycznych map ewidencyjnych prowadzony jest w dwóch systemach informatycznych:

- część opisowa w systemie GEO-INFO 6 Integra

- część kartograficzna w systemie GEO-INFO 7 Mapa przed konwersją.

Przed przystąpieniem do realizacji w/w modernizacji Starosta dokona konwersji baz danych zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB.

VIII.	Przewidywany termin wykonania prac.

- Planowany termin zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków  30 czerwca 2018 r. w zależności od otrzymanych środków finansowych na dane zadanie.

IX.	Sposób wyłonienia wykonawcy.

Wykonawca pracy zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

X.	Przewidywany koszt i sposób finansowania przedsięwzięcia.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na poszczególne lata dotyczących geodezji i kartografii ,środki własne Powiatu Obornickiego oraz Środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+.

| Opracował: Kierownik Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /-/ Krzysztof Nowak Weryfikował: Geodeta Powiatowy /-/ Wojciech Pawlik | Zatwierdził: Starosta Powiatu Obornickiego /-/ Adam Olejnik |
| --- | --- |
| Oborniki, 29 kwiecień 2016 r. | Oborniki, 17 maja 2016 r. |

Uzgodniono: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego /-/ Lidia Danielska

Poznań,25 maja 2016 r.